Приложение Б

Перечень работ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества

в многоквартирном доме, выполняемых за счет платы

за содержание и ремонт жилых помещений

(жилые дома с полным благоустройством, с лифтом,

мусоропроводом, ИТП, общедомовыми приборами учета)

| № п/п | Перечень работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома |
| 1.1. | Кровля |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры кровли с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
|  | - проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи | по мере необходимости |
|  | - изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости |
|  | - укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
|  | - промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли в местах протечки | по мере необходимости |
|  | - прочистка внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.2. | Фасады |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры фасадов с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток | по мере необходимости |
| 1.3. | Подъезды и лестничные клетки |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры подъездов и лестничных клеток с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - снятие пружин на входных дверях | при подготовке к работе в весенне-летний период |
|  | - укрепление, ремонт и замена дверных деревянных блоков в подъездах | по мере необходимости |
|  | - утепление и мелкий ремонт входных дверей; установка пружин на входных дверях; утепление оконных проемов; замена разбитых стекол окон | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - укрепление металлического ограждения лестничных маршей | по мере необходимости |
|  | - укрепление деревянных элементов лестниц | по мере необходимости |
| 1.4. | Подвалы |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры подвалов с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвалы | по мере необходимости |
| 1.5. | Чердаки |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры чердаков с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - мелкий ремонт и укрепление дверей и люков выхода на чердаки и кровлю | по мере необходимости |
| 1.6. | Отмостки |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры отмосток с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - восстановление просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |
| 1.7. | Внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации |  |
| 1.7.1. | Внутриквартирные системы |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры систем водоснабжения, отопления и канализации с обязательным отражением в журнале профилактического осмотра технического состояния | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | - ревизия или замена отсекающих вентилей холодного и горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  | - уплотнение сгонов | по мере необходимости |
|  | - устранение засоров стояков системы водоснабжения | по мере необходимости |
|  | - визуальный осмотр, снятие показаний, составление акта (при нарушении правил эксплуатации водосчетчиков), проверка работоспособности водосчетчиков | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - опломбировка вновь установленных или замененных водосчетчиков по окончании межповерочного периода |  |
|  | - укрепление трубопроводов в местах их крепления | по мере необходимости |
|  | - устранение течи на трубопроводах и фасонных частях | по мере необходимости |
|  | - устранение засоров на главном стояке канализации | по мере необходимости |
|  | - устранение течи на стояке и канализационной разводке | по мере необходимости |
| 1.7.2. | Общедомовые системы |  |
|  | - проведение планово – предупредительных ремонтов | 1 раз в год |
|  | - детальный осмотр общедомовых систем в технических подпольях и технических этажах | 1 раз в месяц |
|  | - уплотнение соединений, устранение течи, утепление и укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фасонных частей, трапов, ревизий | по мере необходимости |
|  | - установка воздушных кранов | по мере необходимости |
|  | - замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворовых насаждений | по мере необходимости |
|  | - прочистка сетей канализации до стенки первого канализационного колодца | по мере необходимости |
|  | - ремонт и замена насосов | по мере необходимости |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - проведение гидравлических испытаний | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | -очистка теплообменников от накипи и отложений | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - ремонт, наладка, промывка, испытание теплообменников | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - регулировка и наладка систем центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - промывка системы центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - консервация системы центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
|  | - техобслуживание общедомовых приборов учета и регулирования тепловой энергии и воды | Ежемесячно |
|  | - плановая госповерка общедомовых приборов учета | по мере необходимости |
|  | - ремонт и замена вышедших из строя общедомовых приборов учета и КИП и А | по мере необходимости |
| 1.8. | Внутридомовые системы электроснабжения |  |
|  | Граница ответственности между эксплуатирующей организацией и квартирой на отходящих контактах вводных автоматических выключателей на квартиру в этажном щите |
|  | - плановые и внеплановые осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий журнал осмотров | не реже 1 раза в месяц |
|  | - составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
|  | - проверка крепления светильников коммунального и фасадного освещения | не реже 2 раз в год |
|  | - протирка светильников коммунального и фасадного освещения | по мере необходимости |
|  | - устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, наружного освещения; смена и ремонт выключателей; мелкий ремонт электропроводки; замена предохранителей, плавких вставок, автоматических выключателей, пакетных переключателей; электромагнитных контакторов и пускателей, реле; ремонт или замена рубильников, электродвигателей – для высотных жилых домов; замена настенных и потолочных патронов, распределительных коробок | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства, зануления; проверка состояния изоляции проводов схем вводных и распределительных устройств; проверка состояния контактных соединений | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования жилого дома, в том числе контроль за отсутствием перегрева сетей; проверка состояния аппаратов, протягивание и чистка контактов и крепежных соединений аппаратов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - при наличии общедомового электросчетчика визуальный осмотр, снятие показаний, составление акта осмотра, проверка работоспособности индивидуального электросчетчика | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - при наличии общедомового электросчетчика опломбировка вновь установленных или заменённых по окончании межповерочного периода индивидуальных электросчетчиков | по мере необходимости, |
| 1.9. | Мусоропроводы |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры мусоропроводов с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - очистка и промывка стволов мусоропроводов и их загрузочных клапанов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.10. | Вентканалы |  |
|  | - плановые и внеплановые осмотры вентканалов с составлением актов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | - утепление и прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.11. | Лифты |  |
|  | - проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины, из машинного помещения, сигналов неисправности лифта, контроля закрытия дверей, освещения, точности остановок и работы лифта по вызовам и по приказам, ограждения и надежности запирания шахты, купе кабины лифта с раздвижными дверями, автоматических замков дверей шахты и кабины с раздвижными дверями, проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка, машинного помещения | ежемесячно и по мере необходимости |
|  | - проверка работы лифтового оборудования, установленного в машинном помещении: тормозного устройства, электромагнита тормозного устройства, канатоведущего шкива | ежемесячно |
|  | - проверка работы оборудования кабины: подвесок, устройства слабины подъемных канатов, крыши и каркаса, башмаков кабины лифтов с раздвижными дверями, смазывающих аппаратов, подвижного пола, поста управления лифтом, привода дверей, направляющих и противовеса | ежемесячно |
|  | - проверка тяговых канатов, ограничителя скорости, башмаков противовеса; электроаппаратов, установленных в шахте, вызывных аппаратов; приямка лифта- очистка приямка, проверка натяжного устройства, электроаппаратов, установленных в приямке, проверка исправности ограничителя скорости; проверка электропроводки в машинном помещении и в шахте | ежемесячно |
| 1.12. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |
|  | - круглосуточное диспетчерское обслуживание | Постоянно |
|  | - локализация аварийных ситуаций с 17-00 до 08-00 часов путем устранения: | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  | повреждений трубопроводов, водоразборной и регулирующей арматуры систем инженерного внутридомового оборудования жилых зданий | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  | засоров канализации в жилых зданиях, включая выпуск до первого колодца | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
|  | повреждений вводно-распределительных устройств, электрокабелей и в электрических щитовых | постоянно, а также в выходные и праздничные дни – круглосуточно |
| 2. | Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1. | Кровля |  |
|  | - удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости в зимний период |
|  | - очистка кровли от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 2.2. | Фасады |  |
|  | - укрепление аншлагов и номерных знаков на домах | по мере необходимости |
| 2.3. | Подъезды и лестничные клетки |  |
|  | - замена разбитых стекол окон лестничных клеток | по мере необходимости |
|  | - уборка подъездов и лестничных клеток | согласно приложению 2 |
|  | - очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи | по мере необходимости в зимний период |
| 2.4. | Подвалы |  |
|  | - соблюдение температурно-влажностного режима | Постоянно |
|  | - дератизация и дезинсекция подвальных помещений | ежеквартально, по мере необходимости |
|  | - уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | - установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |
|  | - откачка грунтовых вод | по мере необходимости |
| 2.5. | Чердаки |  |
|  | - соблюдение температурно-влажностного режима | Постоянно |
|  | - уборка на чердаках мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3. | Содержание придомовой территории |  |
|  | - уборка и очистка придомовой территории и контейнерных площадок с вывозом мусора | согласно приложению 2 |
|  | - озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | в весенне-летний период |
|  | Раздел II. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундаменты и подвальные помещения |
|  | - ремонт и восстановление поврежденных участков фундаментов и стен подвала, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы |
|  | - ремонт и восстановление вентиляционных продухов и приямков |
|  | - ремонт поврежденных участков отмосток вокруг дома |
|  | - ремонт и восстановление поврежденных входов в подвалы |
|  | - герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвал |
|  | - подсыпка песка в техподполья |
|  | - установка маяков на трещинах в стенах для наблюдения за деформациями |
| 2. | Стены и фасады |
|  | - герметизация стыков, элементов полносборных зданий, заделка трещин, выбоин на поверхности блоков и панелей |
|  | - заделка трещин, расшивка швов в кирпичных зданиях, заделка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 кв.м |
|  | - частичный ремонт и частичная окраска тамбуров и цоколей |
|  | - частичное утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях |
|  | - устранение сырости |
|  | - ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств, устранение завалов |
| 3. | Перекрытия |
|  | - заделка швов и трещин |
|  | - дополнительное утепление чердачных перекрытий |
| 4. | Крыши |
|  | - усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование замененных и добавленных элементов |
|  | - устранение неисправностей стальных, мягких, шиферных кровель, замена водосточных труб |
|  | - ремонт гидроизоляции и вентиляции |
|  | - ремонт слуховых окон |
| 5. | Оконные и дверные заполнения |
|  | - смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений |
| 6. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (проектное решение) |
|  | - восстановление или замена отдельных участков и элементов |
| 7. | Полы |
|  | - замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования |
| 8. | Внутренняя отделка |
|  | - восстановление отделки стен, потолков, оконных блоков наружных, входных и тамбурных дверей, мусоропроводов, лестничных маршей, площадок и ограждений, системы отопления в подъездах, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, окраска стен тамбуров |
| 9. | Центральное отопление |
|  | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления |
| 10. | Водопровод и канализация |
|  | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, включая насосные установки в жилых зданиях |
| 11. | Электроснабжение и электротехнические устройства |
|  | Граница ответственности между эксплуатирующей организацией и квартирой на отходящих контактах вводных автоматических выключателей на квартиру в этажном щите |
|  | - проверка надежности присоединений электросети к магистралям, шинам, стоякам в ВРУ и в этажных щитах; замена неисправных участков электросети здания; замена поврежденных креплений электропроводки |
|  | - ремонт или замена вышедшего из строя электрооборудования (выключателей, предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, распределительных коробок, реле, рубильников, электромагнитных контакторов и пускателей, электродвигателей - для вытяжки) |
|  | - протирка, ремонт или замена светильников коммунального и фасадного освещения, перегоревших ламп; замена стенового или потолочного электрического патрона; проверка надежности присоединения фазного и нулевого провода к его контактам |
|  | - ремонт или замена электрических и слаботочных щитов |
|  | - измерение сопротивления изоляции сетей; замер нагрузок по фазам и при необходимости - перераспределение нагрузок; измерение тока короткого замыкания, измерение сопротивления контура заземления и металлосвязи с оформлением протоколов в сроки, установленные нормативными документами |
|  | - плановый ремонт, госповерка, ремонт или замена вышедших из строя электросчетчиков на общедомовые нужды (в том числе коммунальное, фасадное освещение и лифты) |
|  | - ремонт и поверка измерительных приборов, испытание защитных средств; экспертиза вышедших из строя электроинструментов; утилизация ртутьсодержащих ламп |
| 12. | Вентиляция |
|  | - восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции |
|  | - прочистка вентканалов в квартирах |
| 13. | Лифты |
|  | - ремонт следующего электрооборудования для обеспечения работоспособности лифта, а также поддержания его эксплуатационных показателей: электродвигатель и редуктор главного привода, шкаф управления лифтом, трансформаторы, электропроводка в клеммной коробке, электроаппараты на крыше кабины, подвесной кабель, противовес, подвеска и каркас противовеса, электроаппараты, установленные в шахте, этажные переключатели, конечный выключатель лифта с автоматическим приводом, буферное устройство, электропроводка вводного рубильника |
|  | - проведение технического освидетельствования на лифтовом оборудовании |
|  | - проведение электроизмерительных работ на лифтовом оборудовании |
| 14. | Мусоропроводы |
|  | - восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств |
| 15. | Отмостки |
|  | - ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток |
| 16. | Внешнее благоустройство |
|  | - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для контейнеров-мусоросборников |